## ГОСТ 33984.1-2016

### Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.

### Лифты для транспортирования людей или людей и грузов.

| Обозначение: | ГОСТ 33984.1-2016 |
| --- | --- |
| Статус: | принят |
| Название рус.: | Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов |
| Дата актуализации текста: | 05.05.2017 |
| Дата актуализации описания: | 05.05.2017 |
| Дата издания: | 20.04.2017 |
| Дата введения: | 01.11.2018 |
| Дата последнего изменения: | 27.04.2017 |
| Область применения: | Настоящий стандарт устанавливает общие требования безопасности к устройству и установке в зданиях, сооружениях новых пассажирских и грузопассажирских лифтов (грузовых лифтов, в которых транспортирование грузов осуществляется в сопровождении людей) с приводом трения, приводом с барабаном или звездочкой и гидравлических лифтов. В тех случаях, когда лифты предназначены для работы в специальных условиях (обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, транспортирование пожарных подразделений во время пожара, возможное преднамеренное повреждение лифтового оборудования в результате вандальных действий, при сейсмическом воздействии и т. п.) в дополнение к требованиям настоящего стандарта следует предусмотреть выполнение специальных требований, обеспечивающих безопасность, указанных в других стандартах. Настоящий стандарт не распространяется: - на лифты с приводом, отличающимися от указанных в 1.1; - гидравлические лифты со скоростью движения более 1,0 м/с; - грузовые лифты, предназначенные для транспортирования грузов без сопровождения людьми; - лифты, устанавливаемые в шахтах горной и угольной промышленности; - лифты на судах и иных плавучих средствах; - лифты на платформах для разведки и бурения на море; - лифты на самолетах и летательных аппаратах; - лифты для строительства и технического обслуживания ветряных вышек; - театральные и тротуарные лифты; - новые пассажирские и грузопассажирские лифты, устанавливаемые в существующие здания, в которых из-за особенностей строительной части требования настоящего стандарта не могут быть выполнены полностью; - лифты на транспортных средствах; - лифты, изготовленные по ранее действующим нормативно-техническим документам (стандартам, техническим условиям и т. п.); - обеспечение безопасности при выполнении транспортирования, монтажа в здании, проведении ремонтных работ. Настоящий стандарт может быть использован в качестве нормативной базы для модернизации лифтов. Шум и вибрация в настоящем стандарте не рассматриваются в качестве опасных факторов работы лифта. Настоящий стандарт может быть использован на добровольной основе для соблюдения общих требований безопасности [1] |