## ГОСТ Р 56943-2016

### Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов.

| Обозначение: | ГОСТ Р 56943-2016 |
| --- | --- |
| Статус: | действует |
| Название рус.: | Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов |
| Дата актуализации текста: | 07.08.2016 |
| Дата актуализации описания: | 05.05.2017 |
| Дата издания: | 16.02.2017 |
| Дата введения: | 01.01.2017 |
| Дата последнего изменения: | 27.04.2017 |
| Переиздание: | переиздание |
| Взамен в части: | ГОСТ Р 53780-2010 в части общих требований безопасности к устройству и установке лифтов для транспортирования грузов без сопровождения людьми |
| Область применения: | 1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования безопасности к конструкции и установке в зданиях, сооружениях электрических лифтов с приводом трения, приводом с барабаном или звездочкой и гидравлических лифтов, предназначенных для транспортирования грузов без сопровождения людьми. 1.2 В тех же случаях, когда лифты предназначены для работы в специальных условиях (взрывоопасной среде, особых климатических условиях, при сейсмическом воздействии, транспортировании опасных грузов и т.д.), в дополнение к требованиям настоящего стандарта должны быть выполнены специальные требования, обеспечивающие безопасность. Требования к условиям работы лифтов определяют при заключении договора на поставку лифта. 1.3 Настоящий стандарт не распространяется на: - лифты с приводом, отличающимся от указанных в 1.1; - гидравлические лифты со скоростью более 1,0 м/с; - тротуарные лифты; - лифты, устанавливаемые и используемые: 1) в шахтах горной и угольной промышленности, 2) на судах и иных плавучих средствах, 3) на платформах для разведки и бурения на море, 4) на самолетах и летательных аппаратах; - установку лифтов в существующие здания, где размеры и другие особенности строительной части не позволяют обеспечить выполнение требований настоящего стандарта. 1.4 Настоящий стандарт допускается использовать при оценке соответствия лифтов и устройств безопасности лифтов |